ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты:  (495) 979-76-05

(977) 316-7605

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог

# Люки нержавеющие круглые

| 6016 - Люк нержавеющий круглый |  |
| --- | --- |
| ∅ 420 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
|  | ART. A B C D E P. max bar 6016 3 2 80 230 420 0,4 |

| 6017 - Люк нержавеющий круглый ∅ 420 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
| --- | --- |
|  | ART. A B C D E P. max bar 6017 8 2 80 150 420 0,5 6017 super 12 2 80 150 420 0,7 |

| 6017C - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание |  |
| --- | --- |
|  | ART. A B C D Di De P. max bar 6017C1 18 4 100 165 900 1016 2 6017C2 18 4 100 165 680 785 4 |

| 6022 - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E F P. max bar 6022 150 145 2 1.5 80 180 174 259 0,2 6022A 200 200 2 1,5 80 180 240 328 0,2 6022B 300 299 2 1,5 80 180 322 410 0,1 6022C 400 394 2 1,5 80 180 420 514 0,05 6022D 500 499 2 1,5 80 180 526 610 0 6022E 600 598 2 1,5 80 180 630 705 0 |

| 6022 ECO- Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка 6 - консоль ART. Dn Di A B C D E F P. max bar 6022 ECO 150 145 1,5 1,2 60 160 174 259 0 6022 A ECO 200 218 1,5 1,2 60 160 240 328 0 6022 B ECO 300 299 1,5 1,2 60 160 322 410 0 6022 C ECO 400 394 2 1,2 60 160 420 514 0 6022 D ECO 500 499 2 1,2 60 160 526 610 0 6022 E ECO 600 598 2 1,2 60 160 630 705 0 6023 - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание ART. Dn Di A B C D E №4 P. max bar 6023 A 200 220 8 1,5 60 130 240 3 3 6023 B 300 300 8 1,5 60 130 322 4 3 6023 C 400 398 8 1,5 60 130 420 5 2 6023 D 500 500 8 1,5 60 130 526 6 1,5 6023 E 600 600 8 1,5 60 130 630 8 1 6023H - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание ART. Dn Di A B C D E №4 P. max bar 6023 H2 200 220 8 1,5 60 130 240 3 3 6023H3 300 300 8 1,5 60 130 322 4 3 6023H4 400 398 8 1,5 60 130 420 5 2 6023H5 500 500 8 1,5 60 130 526 6 1,5 6023H6 600 600 8 v 60 130 630 8 1 |  |
| --- | --- |

| 6024 - Люк нержавеющий круглый 50 x 5 AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E № 4 P. max bar 6024A 200 223 5 1,5 50 103 240 3 0,5 6024B 300 304 5 1,5 50 103 322 4 0,2 6024C 400 398 5 1,5 50 103 426 5 0,3 6024D 500 500 5 1,5 50 103 530 5 0,1 6024E 600 600 5 1,5 50 103 630 6 0,06 |

| 6025L - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E № 4 P. max bar 6025L3 300 300 3 3 120 20 340 6 4 6025L4 400 400 3 3 120 20 440 6 4 6025L45 450 450 3 3 120 20 490 6 3 6025L5 500 500 3 3 120 20 540 6 3 6025L6 600 600 4 4 125 25 650 6 2 |

| 6025P - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - диоптр |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E № 4 P. max bar 6025P3 300 300 3 3 120 20 340 6 4 6025P4 400 400 3 3 120 20 440 6 4 6025P45 450 450 3 3 120 20 490 6 3 6025P5 500 500 3 3 120 20 540 6 3 6025P6 600 600 4 4 125 25 650 6 2 |

| 6025V - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка 6 – консоль ART. Dn Di A B C D E №7 P. max bar 6025 V2 200 200 6 12 125 25 250 4 2 6025V3 300 300 6 12 125 25 350 4 2 6025V4 400 400 6 12 125 25 450 6 1,5 6025V5 500 500 6 12 125 25 550 6 1 6025V6 600 600 6 12 125 25 650 6 1 6026 - Люк нержавеющий круглый 50 x 5 AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. Dn Di A B C D E F P. max bar 6026 -1 400 400 3 2 100 250 474 515 0,1 6026N-2 500 500 3 2 100 250 544 625 0,1 6026N-3 600 600 3 2 100 250 640 715 0,1 |  |
| --- | --- |

| 6027A - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E F P. max bar 6027A2 200 200 2 2 80 230 245 315 0,05 6027A3 300 300 2 2 80 230 345 415 0,05 6027A4 400 400 2 2 80 230 438 515 0,05 6027A45 450 450 2 2 80 230 494 535 0,02 6027A5 500 500 2 2 80 230 544 625 0,02 6027A6 600 600 2 2 80 230 640 715 0,01 ART. DN Di A B C D E F P. max bar 6027A2 ECO 200 200 1,5 1,2 80 230 245 315 0,05 6027A3 ECO 300 300 1,5 1,2 80 230 345 415 0,05 6027A4 ECO 400 400 2 1,2 80 230 438 515 0,05 6027A45 ECO 450 450 2 1,2 80 230 494 535 0,02 |

| 6027L - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. Dn Di A B C D E F P. max bar 6027L2 200 200 3 3 100 205 245 355 0,5 6027L3 300 300 3 3 100 205 345 455 0,3 6027L4 430 400 3 3 100 205 474 585 0,1 6027L45 450 444 3 2,5 100 205 490 605 0,1 6027L5 500 500 3 3 100 205 544 655 0,1 6027L6 600 600 3 3 100 205 640 755 0 6027 V - Лаз кольцевой - стекло AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - ручка ART. Dn Di A B C P. max bar 6027 V4 430 430 3 10 103 0 6027 V5 500 500 3 10 103 0 6027 V6 600 600 3 10 103 0 6027 ECO - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка 6 - консоль ART. Dn Di A B C D E F P. max bar 6027 A2 ECO 200 200 2 2 60 230 245 315 0 6027 A3 ECO 300 300 2 2 60 230 345 415 0 6027 A4 ECO 400 400 2 2 60 230 438 515 0 6027 A5 ECO 500 500 2 2 60 230 544 620 0 6027 A6 ECO 600 600 2 2 60 230 640 710 0 6027A9 ECO Cover only complete with accessories |  |
| --- | --- |

| 6028A - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E № 4 P. max bar 6028A2 200 198 2 2 80 125 255 3 0,5 6028A3 300 298 2 2 80 125 355 4 0,2 6028A4 400 398 2 2 80 125 455 4 0,3 6028A5 500 508 2 2 80 125 555 5 0,1 6028A6 600 598 2 2 80 125 655 6 0,06 |

| 6028C - Люк нержавеющий круглый 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. Dn Di A B C D E №4 P. max bar 6028 C7 750 750 3 1,5 100 130 785 8 0,06 6028 C9 900 915 3 2 100 130 950 10 0,04 6028 C4 1200 1200 3 3 100 130 1255 15 0,03 6028 С5 1400 1400 3 3 100 130 1455 15 0,03 6028Е - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. Dn Di A B C D E F P. max bar 6028 E 400 430 3 3 100 250 474 625 0,1 6028 E3 450 444 3 2,5 100 250 490 675 0,1 6028 E1 500 500 3 3 100 250 544 695 0,1 6028 E2 600 600 3 3 100 250 640 795 0 |  |
| --- | --- |

| 6029A - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E P. max bar 6029A2 200 198 2 2 100 130 255 2 6029A3 300 298 2 2 100 130 355 2 6029A4 400 398 2 2 100 130 455 1,8 6029A5 500 508 2 2 100 130 555 0,8 6029A6 600 598 2 2 100 130 655 0,5 |

| 6029P - Люк нержавеющий круглый 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - консоль ART. Dn Di A B C D E P. max bar 6029 PA 800 800 3 2 100 165 865 0,7 6029 PB 1000 1000 3 2 100 165 1065 0,5 6029 PC 1200 1200 3 3 100 165 1265 0,3 6029 PD 1400 1400 3 3 100 165 1465 0,3 |  |
| --- | --- |

| 6029R - Люк нержавеющий круглый AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение |  |
| --- | --- |
|  | ART. DN Di A B C D E P. max bar 6029R2 200 200 2 1,5 80 100 240 1,5 6029R3 300 299 2 1,5 80 100 322 1,5 6029R4 400 394 2 1,5 80 100 420 1 6029R5 500 499 2 1,5 80 100 526 0,5 6029R6 600 598 2 1,5 80 100 630 0,3 |

# 6032 - Люк кольцевой

AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

| ART. | Dn | Di | A | B | C | D | E | F | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6032 | 400 | 394 | 2 | 1,5 | 20 | 460 | 508 | 420 | 0,3 |
| 6032 A | 500 | 499 | 2 | 1,5 | 25 | 560 | 608 | 526 | 0,3 |
| 6032 B | 600 | 598 | 2 | 1,5 | 30 | 660 | 709 | 630 | 0,2 |

D 1  Люк нержавеющий круглый ф 500мм.

AISI 304 иди 316.

Максимальное рабочее давление: 1 БАР

D 2  Люк нержавеющий круглый ф 200-800мм.

AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 200 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 мм. Возможна установка смотрового стекла DN 125.

Максимальное рабочее давление: -1/+1 БАР

|  | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | (203) | (300) | (410) | (460) | (510) | (610) | (710) | (810) |
| В | №4 | №4 | №4 | №4 | №4 | №6 | №8 | №8 |

D 3  Люк нержавеющий круглый ф 300-600мм.

AISI 304 или AISI 316 - полезный проход 300-400-450-500-600 мм.

Стекло крепится при помощи фланца (AISI 316Ti) или гайки (AISI 304)

| А | №4 | №6 | №4 | №6 | №6 | №8 | №6 | №8 | №6 | №8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| БАР | -1/+4 | -1/+6 | -1/+4 | -1/+6 | -1/+4 | -1/+6 | -1/+3 | -1/+6 | -1/+2 | -1/+4 |

D 4  Люк нержавеющий круглый ф 420мм.

AISI 304 или AISI 316 - рама из нержавеющей пластины.

Максимальное рабочее давление: 0,6 БАР

D 5  Люк нержавеющий круглый ф 420мм.

AISI 304 или AISI 316 -с клапаном компенсации давления. 50 - вертикальное и горизонтальное.

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

D 6  Люк нержавеющий круглый ф 420-500мм.

AISI 304 или AISI 316 для транспортных цистерн.

Максимальное рабочее давление: 0,3 БАР

| А | 420 | 455 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | 580 | 615 | 660 |
| С | 2 | 2 | 2,5 |

D 7  Люк нержавеющий круглый ф 385 – 420 – 455 – 500 - 600мм.

AISI 304 или AISI 316.

Примечание: к люку подсоединяются клапаны: art.E25, Е26, Е27, Е28, Е29.

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

| А | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 495 | 530 | 565 | 610 | 710 |
| С | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| D |  | 130/250 | 130/250 | 130/250 | 130/25 |

D 8  Люк нержавеющий круглый ф 200 - 300 – 420 – 460 – 500 – 600мм.

Асептический AISI 304 или AISI 316.

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

| A | 200 | 300 | 420 | 460 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| C | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| D | 30*8 | 35*8 | 40*10 | 40*10 | 40*10 | 40*10 |
| E | 320 | 425 | 560 | 605 | 640 | 740 |

D 9  Люк нержавеющий круглый ф 150 - 250 – 300 – 360 – 385 – 420 – 455 -  500 - 600мм.

AISI 304 или AISI 316.

Максимальное рабочее давление до 500: 0,2 БАР

| A | 150 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 260250 | 360 | 410 | 470 | 495 | 530 | 565 | 610 | 710 |
| C | 45/90 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| D |  |  |  |  |  | 130/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 |

D 10  Люк нержавеющий круглый ф 420 – 460 – 500 - 600мм.

Асептический AISI 304 или AISI 316 с фланцем для крепления к деревянной основе.

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

D 11  Люк нержавеющий круглый D 200мм.

AISI 304 или AISI 316 с клапаном компенсации давления , вертикальное и горизонтальное открытие.

| А | Н 50 |
| --- | --- |
| В | Н 130 |

D 12  Люк нержавеющий круглый ф 150 - 250 – 300 – 360 – 385 – 420 – 455 -  500 – 600 мм.

AISI 304 или AISI 316.

Примечание: к этому люку подсоединяются клапаны: art. E25, E26, E27, E28, E29

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

| A | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 285 | 335 | 385 | 435 | 495 | 520 | 555 | 590 | 635 | 735 |
| C | 45/90 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| D |  |  |  |  |  |  | 130-250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 |

D 13  Люк нержавеющий круглый ф 300 – 400 – 450 – 500 - 600мм.

AISI 304 или AISI 316.

Установка смотрового стекла DN125 - по запросу

|  | A-300-400-МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ºС | С |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 300 | 400 | МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР |  |
| №4 | №4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4 |
| №6 | №6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4 |
| №8 | №8 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4 |
|  | №10 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 5 |
|  | №12 | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 5 |

| B | A-450-МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ºС | C |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
|  | МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР |  |
| №4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4 |
| №6 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4 |
| №8 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |
| №10 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4 |
| №12 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5 |

| B | A-500-МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ºС | C |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
|  | МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР |  |
| №4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| №6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| №8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| №10 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |
| №12 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4 |
| №14 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5 |

| B | A-600-МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ºС | C |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
|  | МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР |  |
| №6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4 |
| №8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| №10 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4 |
| №12 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4 |
| №14 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |

D 14  Люк нержавеющий круглый ф 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 - 1600мм.

AISI 304 или AISI 316.

Максимальное рабочее давление: 0,3 БАР

| А | В | С |
| --- | --- | --- |
| 700 | №6 | 900 |
| 800 | №8 | 1000 |
| 900 | №8 | 1100 |
| 1000 | №10 | 1200 |
| 1200 | №80 | 1400 |
| 1400 | №12 | 1600 |
| 1600 | №14 | 1800 |

D 15  Люк нержавеющий круглый ф 420 – 460 – 500 - 600мм.

Асептический AISI 304 или AISI  316/L.

Максимальное рабочее давление: +0,3 БАР

| А | 420 | 460 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| С | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

D 17  Люк нержавеющий круглый ф 420 – 460 – 500 - 600мм.

Люк для деревянных бочек тип "асептический"  AISI 304 или AISI 316 с фланцем для крепления к деревянной основе.

Максимальное рабочее давление: 0,2 БАР

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 2,4 | 2,5 | 40*10 | 560 | 505 |
| 460 | 2,5 | 2,5 | 40*10 | 605 | 545 |
| 500 | 2,5 | 2,5 | 40*10 | 640 | 585 |
| 600 | 2,5 | 2,5 | 40*10 | 605 | 545 |

D 18  Люк нержавеющий круглый ф 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 - 1400мм.

Для деревянных бочек  AISI 304 или AISI 316 с фланцем для крепления к деревянной основе.

Максимальное рабочее давление: 0,3 БАР

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | №6 | 900 | 786 |
| 800 | №8 | 1000 | 886 |
| 900 | №8 | 1100 | 986 |
| 1000 | №10 | 1200 | 1086 |
| 1200 | №10 | 1400 | 1286 |
| 1400 | №12 | 1600 | 1486 |

D 19  Люк нержавеющий круглый ф 420 – 460 – 500 - 600мм.

Для деревянных бочек тип "асептический" AISI 304 или AISI 316 с фланцем для крепления к деревянной основе.

Максимальное рабочее давление: 0,3 БАР

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 2,5 | 2,5 | 570 | 505 |
| 460 | 2,5 | 2,5 | 610 | 545 |
| 500 | 2,5 | 2,5 | 650 | 585 |
| 600 | 2,5 | 2,5 | 750 | 685 |

D 20  Люк нержавеющий круглый ф  200-300-420-460-500-600-700-800-900-1000-1200-1400-1500-1600мм.

AISI 304 или AISI 316

| A | 200 | 300 | 420 | 460 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| C | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| D | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |

D 22  Люк нержавеющий круглый асептический ф 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 мм.

Асептический AISI 304 или AISI 316.

Максимальное рабочее давление: 0,1 БАР

| А | В | С |
| --- | --- | --- |
| 200 | 2,5 | 2,0 |
| 300 | 2,5 | 2,0 |
| 420 | 2,5 | 1,5 |
| 460 | 2,5 | 1,5 |
| 500 | 2,5 | 1,5 |

D 25  Люк нержавеющий круглый ф 300 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 мм.

AISI 304 или AISI 316/L - сертификация PED

По заказу смотровые отверстия максимум DN 125

Максимальное рабочее давление: -1/+1 БАР

Максимальная температура: 150' С

| В | № | Максимальная температура, С’ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 |
| 300 | 4 | Максимальное рабочее давление |
|  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 400 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 450 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 500 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 600 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 700 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

D 26  Люк нержавеющий круглый  со стеклянной крышкой ф 200 - 250 - 300 - 400 - 450 - 500 – 600 мм.

AISI 304 или AISI 316/L.

| В | №4 | №4 | №4 | №4 | №4 | №6 | №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| С | -1/+4 | -1/+4 | -1/+3 | -1/+3 | -1/+3 | -1/+2 | -1/+2 |

D 28  Люк нержавеющий круглый ф 700 - 800 - 900 -  1000мм.

AISI 304 или AISI 316/L.

Максимальное рабочее давление: 1,0 БАР

| А | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 788 | 850 | 950 | 1060 |

С  1  Люк нержавеющий круглый ф 420мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины.

МОДЕЛЬ СТАНДАРТ: максимальное рабочее давление: 0,8 БАР

ТЯЖЕЛАЯ МОДЕЛЬ: максимальное рабочее давление: 1,3 БАР

С  2  Люк нержавеющий круглый D 420мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины.

Максимальное рабочее давление: 3,5 БАР

С  3  Люк нержавеющий круглый D 300-500мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины.

Максимальное рабочее давление: 1,3 БАР  (300-360-420)

Максимальное рабочее давление: 0,7 БАР (500)

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 330 | 430 | 70*15 |
| 360 | 390 | 490 | 70*15 |
| 420 | 450 | 550 | 70*15 |
| 500 | 530 | 630 | 70*15 |

С  4  Люк нержавеющий круглый D 420мм.

AISI 304 или 316 -тяжелый тип - рама из отштампованной нержавеющей пластины.

Максимальное рабочее давление: 0,9 БАР

С  5  Люк нержавеющий круглый D 300-420мм.

AISI 304 или 316 - легкий тип - рама из отштампованной нержавеющей пластины.

Максимальное рабочее давление: 0,7 БАР

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 306 | 370 | 410 |
| 420 | 426 | 490 | 530 |

# Уплотнения для люков

Сфера применения и харакетристики прокладок и уплотнений из эластомера. Торговое наименование Техническое наименование Сфера применения Температура ограничения Не рекомендуется для NBR сополимер бутадиена с высоким содержанием акрилонитрила углеводы с содержанием ароматических соединений менее 45%, природный газ, воздух, воды, морская вода, спирты, двухатомные спирты. -20°C /+100°C -4°F /+212°F растворители, бензол, диметилбензол ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН высокотемпературный (EPDM HT) терполимер этилена и пропилена вода, пар, морская вода, солевые растворы, абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые вещества -35°C /+150°C -31°F /+302°F растворители, бензол, диметилбензол СИЛИКОН Q кремнийсодержащий метилвенил напитки, пищевые продукты -30°C /+100°C -22°F /+302°F углеводы, растворители, пары VITON* FPM сополимер гексафторпропилена фтористого винилидена углеводороды с высоким содержанием ароматических соединений, минеральные и галогенозамещенные кислоты, фосфорная кислота, ароматические и алифатические эфиры -10°C /+160°C -14°F /+320°F пары, кетоны, амины, эфиры, щелочи NEOPRENE* CR полихлоропрен масла, разбавленные минеральные кислоты,щелочи, жиры -18°C /+90°C 0°F /+194°F кетоны, концентрированные кислоты, растворители для красок НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR) латекс (растительный) абразивные материалы -35°C /+65°C -31°F /+149°F пары, углеводороды, масла TEFLON* (P.T.F.E) поли корродирующие вещества, растворители -40°C /+180°C -40°F /+356°F абразивные материалы, газообразный фтор, щелочные металлы в расплавленном состоянии * - торговая марка DU PONT Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы вляияют на размеры коррозии (тип раствора - концентрация - температура - наличие примесей и т.п.). Окончательная оценка производится клиентом в соотвествии с областью применения оборудования и его характеристиками.